## Slide 1
Instalación del entorno de trabajo (IDE) en nuestra Computadora
A
Descarga e instalación de librerías para nuestro hardware
B
Le indicamos al IDE que modelo de hardware vamos a usar
C
Instalación del driver USB que vamos a utilizar
D

## Slide 2
Abrir el explorador de internet e ingresar a: Software | Arduino
Las instrucciones de instalación las podrá encontrar en este link: ide-v2/tutorials/getting-started/ide-v2-downloading-and-installing/
Descargar e instalar
A(1/1) – Descargamos e instalamos el IDE (Arduino)

## Slide 3
File -> Preferences
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
1
2
Copiar el siguiente enlace y pegar en “Additional Boards Manager URLs:”
3
OK para Finalizar
B(1/3) - Le indicamos al IDE (Arduino) de donde descargar la información para nuestro hardware

## Slide 4
Procedemos ahora a la instalación de las librerías para el procesador ESP8266
Tools -> Board: “Arduino Uno” -> Boards Manager...
B(2/3) – Usamos el Selector de Hardware (Board Manager) para buscar las librerías para nuestro hardware

## Slide 5
En el buscador ingresamos el nombre del procesador “ESP8266”
Una vez que aparezca la librería pulsamos el botón instalar
(La descarga e instalación puede llevar unos minutos)
1
2
B(3/3) – Usando el Selector de Hardware buscamos el hardware que vamos a usar (ESP8266).

## Slide 6
C1 - Instalación del driver USB para que nuestro sistema operativo reconozca el hardware.
LOLIN Board USB chip CH340
AMICA Board USB chip CP2102 Silabs
ESP8266 Micro Controller Unit
Reset
Reset

## Slide 7
C2 - Instalación del driver USB para que nuestro sistema operativo reconozca el hardware.
LOLIN Wemos D1 mini Board
USB chip CH340
ESP8266 Micro Controller Unit
Reset

## Slide 8
CH340 USB Driver
En el siguiente link tenemos los drivers para el conversor USB-Serie CH340.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/all#windows-710
Desplazar hasta el menú Windows 7/10 , descargar el ejecutable e instalar el programa (CH341SER.exe)

## Slide 9
CP2102 - Silabs USB Driver
En el siguiente link tenemos los drivers para el conversor USB-Serie CP2102 de Silabs.
https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
Descargar el controlador bajo el nombre de “CP210x Universal Windows Driver” e instalarlo.

## Slide 10
D - El siguiente paso es indicarle al entorno de Arduino que versión de firmware y modelo de procesador vamos a usar.
Al Finalizar debe quedar así

## Slide 11
1
Detección del Puerto de comunicaciones
Sin conectar nada al puerto USB seleccionamos del menú del IDE Herramientas -> Puerto
2
Conectar la placa D1 mini a un puerto USB de nuestra Computadora. Repetir el comando: Herramientas -> Puerto.
Ahora debe aparecer un puerto nuevo distinto al anterior. Seleccionarlo.
Puerto(s) por defecto
Puerto asignado por nuestra computadora a la placa NodeMCU

## Slide 12
1
Mi primer Programa
Vamos a seleccionar un ejemplo ya hecho. Del menú del IDE hacemos File -> Examples -> Basics -> Blink
Al Finalizar debe quedar así

## Slide 13
1
Mi primer Programa
Ahora vamos a compilar (pasar a código maquina) nuestro programa presionando
Al Finalizar debe quedar así

## Slide 14
1
Mi primer Programa
Ahora vamos a “subir” nuestro programa a la placa presionando
Antes de hacer esto recomendamos verificar una vez mas que el puerto de comunicaciones sea el correcto
Durante el proceso veremos estos mensajes y al Finalizar deberemos ver el LED en la placa titilando a un ritmo de 1seg

## Slide 15
LOLIN Board USB chip CH340
LED_BUILTIN
Leds disponibles en la placa

## Slide 16
Leds disponibles en la placa
LED – D4 - GPIO2
(LED_BUILTIN)
AMICA Board USB chip CP2102 Silabs
LED – D0 - GPIO16

## Slide 17
LOLIN Board USB chip CH340
LED – D4 - GPIO2
(LED_BUILTIN)
Leds disponibles en la placa

## Slide 18
1
Grabar programa del fotómetro
Install
Instalar librería del sensor TSL2591
2
3
Tools -> Manage Libraries

## Slide 19
Grabar programa del fotómetro
Aho deberíamos poder instalar el programa del fotómetro en la Placa D1 Mini
Nombre del archivo que contiene el programa del fotómetro TSL2591.ino en la carpeta Firmware